Приложение 1 к решению Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь 14.05.2009 № 02К/09

Таблица 1

| Перечень полос радиочастот и условий их использования радиостанциями любительской и любительской спутниковой радиослужб в КВ диапазоне |
| --- |
| Полосы радиочастот, кГц | Максимально допустимая мощность, Вт | Вид излучения | Условия использования |
| Диапазон 2,2 км |
| 135,7 – 137,8 | 100 | CW | Любительская |
| Диапазон 160 м |
| 1810 - 1830 | 10 | CW | Любительская |
| 1830 - 1835 | 500 | DX окно (CW) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
| 1835 - 1838 |  | CW |  |
| 1838 - 1840 |  | Digital |  |
| 1840 - 1843 |  | Digital, SSB, CW |  |
| 1843 - 1850 |  | SSB, CW |  |
| 1850 - 1907 | 10 | SSB, CW | Любительская |
| 1907 - 1913 |  | DX окно (SSB) |  |
| 1913 - 2000 |  | SSB, CW |  |
| Диапазон 80 м |
| 3500 - 3510 | 500 | DX окно (CW) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
| 3510 - 3580 |  | CW |  |
| 3580 - 3590 |  | Digital, CW |  |
| 3590 - 3600 |  | Digital |  |
| 3600 - 3650 |  | SSB, Digital, CW |  |
| 3650 - 3700 |  | SSB, CW |  |
| 3700 - 3730 |  | SSB, CW |  |
| 3730 - 3740 |  | SSTV & FAX, SSB, CW |  |
| 3740 - 3790 |  | SSB, CW |  |
| 3790 - 3800 |  | DX окно (SSB) |  |
| Диапазон 40 м |
| 7000 - 7010 | 500 | DX окно (CW) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 7010 - 7035 |  | CW |  |
| 7035 - 7040 |  | Digital, SSTV, CW |  |
| 7040 - 7045 |  | Digital, SSTV, SSB, CW |  |
| 7045 - 7100 |  | SSB, CW |  |
| 7100 - 7200 |  | SSB, CW | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
| Диапазон 30 м |
| 10100 - 10105 | 500 | DX окно (CW) | Любительская |
| 10105 - 10140 |  | CW |  |
| 10140 - 10150 |  | Digital, CW |  |

| Полосы радиочастот, кГц | Максимально допустимая мощность, Вт | Вид излучения | Условия использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон 20 м |
| 14000 - 14025 | 500 | DX окно (CW) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 14025 - 14070 |  | CW |  |
| 14070 - 14099 |  | Digital, CW |  |
| 14099 - 14101 |  | IBP |  |
| 14101 - 14112 |  | Digital, SSB, CW |  |
| 14112 - 14190 |  | SSB, CW |  |
| 14190 - 14200 |  | DX окно (SSB) |  |
| 14200 - 14225 |  | SSB, CW |  |
| 14225 - 14235 |  | SSTV, FAX, SSB, CW |  |
| 14235 - 14250 |  | SSB, CW |  |
| 14250 - 14350 |  | SSB, CW | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
| Диапазон 17 м |
| 18068 - 18073 | 500 | DX окно (CW) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 18073 - 18095 |  | CW |  |
| 18095 - 18109 |  | Digital, CW |  |
| 18109 - 18111 |  | IBP |  |
| 18111 - 18120 |  | Digital, SSB, CW |  |
| 18120 - 18140 |  | SSB, CW |  |
| 18140 - 18150 |  | DX окно (SSB) |  |
| 18150 - 18168 |  | SSB, CW |  |
| Диапазон 15 м |
| 21000 - 21025 | 500 | CW (DX окно) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 21025 - 21070 |  | CW |  |
| 21070 - 21120 |  | Digital, CW |  |
| 21120 - 21149 |  | CW |  |
| 21149 - 21151 |  | IBP |  |
| 21151 - 21290 |  | SSB, CW |  |
| 21290 - 21300 |  | DX окно (SSB) |  |
| 21300 - 21335 |  | SSB, CW |  |
| 21335 - 21345 |  | SSTV, FAX, SSB, CW |  |
| 21345 - 21450 |  | SSB, CW |  |
| Диапазон 12 м |
| 24890 - 24895 | 500 | CW (DX окно) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 24895 - 24920 |  | CW |  |
| 24920 - 24929 |  | Digital, CW |  |
| 24929 - 24931 |  | IBP |  |
| 24931 - 24940 |  | SSB, Digital, CW |  |
| 24940 - 24950 |  | DX окно (SSB) |  |
| 24950 - 24990 |  | SSB, CW |  |
| Диапазон 10 м |
| 28000 - 28025 | 500 | CW (DX окно) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 28025 - 28070 |  | CW |  |
| 28070 - 28199 |  | Digital, CW |  |
| 28199 - 28225 |  | IBP |  |
| 28225 - 28490 |  | SSB, CW |  |
| 28490 - 28500 |  | DX окно (SSB) |  |
| 28500 - 28675 |  | SSB, CW |  |
| 28675 - 28685 |  | SSTV, FAX, SSB, CW |  |
| 28685 - 29200 |  | SSB, AM, CW |  |
| 29200 - 29300 |  | All |  |
| 29300 - 29510 |  | SAT (приема сигналов с ИСЗ) |  |
| 29510 - 29700 |  | FM (КВ репитеры), SSB, CW |  |

Таблица 2

| Перечень полос радиочастот и условий их использования радиостанциями любительской и любительской спутниковой радиослужб в УКВ диапазоне |
| --- |
| Полосы радиочастот, МГц | Максимально допустимая мощность, Вт | Вид излучения | Условия использования |
| 144,000-144,025 | 100 | EME (CW, Digital) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 144,025-144,100 |  | CW, Digital |  |
| 144,100-144,150 |  | MS (CW, Digital) |  |
| 144,150-144,165 |  | EME (SSB, CW) |  |
| 144,165-144,395 |  | SSB, CW, Digital |  |
| 144,395-144,405 |  | MS (SSB) |  |
| 144,405-144,490 |  | IBP |  |
| 144,490-144,500 |  | SSB, CW, Digital |  |
| 144,500-144,806 |  | SSTV, Digital, CW, FM |  |
| 144,806-144,845 |  | SSB, CW |  |
| 144,845-144,990 |  | региональные маяки |  |
| 144,990-145,200 |  | FM (УКВ репитеры, RV) |  |
| 145,200-145,600 |  | FM (каналы S8 - S23) |  |
| 145,600-145,800 |  | FM (УКВ репитеры, RVx) |  |
| 145,800-146,000 |  | SAT (FM, CW, Digital) |  |
| 430,000-432,000 | 50 | CW | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
| 432,000-432,100 |  | EME (CW) |  |
| 432,100-432,400 |  | EME (SSB, CW, Digital) |  |
| 432,400-432,500 |  | SSB, CW |  |
| 432,500-432,800 |  | CW, FM |  |
| 432,800-433,000 |  | IBP |  |
| 433,000-433,400 |  | FM (УКВ репитеры, RU) |  |
| 433,400-433,600 |  | FM, SSTV |  |
| 433,600-434,000 |  | ALL |  |
| 434,000-434,025 |  | SAT (FM, CW, Digital) |  |
| 434,025-434,100 |  | CW, Digital |  |
| 434,100-434,600 |  | ALL |  |
| 434,600-435,000 |  | FM (УКВ репитеры, RUx) |  |
| 435,000-438,000 |  | SAT (FM, CW, Digital) |  |
| 438,000-440,000 |  | FM, SSB, Digital |  |
| 1240,000-1260,000 | 50 | FM, Digital, SSB, CW | Любительская |
| 1260,000-1270,000 |  | SAT (FM, CW, Digital) (З-к) |  |
| 1270,000-1291,000 |  | FM, Digital, SSB, CW |  |
| 1291,000-1291,500 |  | FM (УКВ репитеры, RM) |  |
| 1291,500-1296,000 |  | FM, Digital, SSB, CW |  |
| 1296,000-1296,150 |  | EME (FM, CW, Digital) |  |
| 1296,150-1296,800 |  | FM, Digital, SSB, CW, SSTV |  |
| 1296,800-1297,000 |  | CW, Digital |  |
| 1297,000-1297,500 |  | FM (УКВ репитеры, RUx) |  |
| 1297,500-1300,000 |  | FM, Digital |  |
| 2300,000-2320,000 | 50 | Digital, CW, SSB, FM | Любительская |
| 2320,000-2320,150 |  | EME (CW) |  |
| 2320,150-2400,000 |  | Digital, CW, SSB, FM |  |
| 2400,000-2450,000 |  | SAT (FM, CW, Digital) (З-к) |  |

| Полосы радиочастот, МГц | Максимально допустимая мощность, Вт | Вид излучения | Условия использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 5650,000-5670,000 | 50 | SAT (FM, CW, Digital) (З-к) | Любительская |
| 5670,000-5725,000 |  | CW, Digital |  |
| 5725,000-5760,000 |  | Digital |  |
| 5760,000-5762,000 |  | EME (CW, Digital) |  |
| 5762,000-5830,000 |  | Digital |  |
| 5830,000-5850,000 |  | SAT (FM, CW, Digital) (к-З) | Любительская, Любительская спутниковая |
| 10,000-10,150 ГГц | 50 | CW, Digital | Любительская |
| 10,150-10,368 ГГц |  | SSB, CW, FM |  |
| 10,368-10,370 ГГц |  | EME (CW, Digital) |  |
| 10,370-10,450 ГГц |  | SSB, CW, FM |  |
| 10,450-10,500 ГГц |  | SAT (FM, CW, Digital) | Любительская, Любительская спутниковая |
| 24,000-24,050 ГГц | 50 | EME (CW, Digital), SAT (CW, Digital, SSB) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 24,050-24,250 ГГц |  | CW, Digital, SSB, FM | Любительская |
| 47,000-47,002 ГГц | 50 | EME (CW, Digital) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 47,002-47,200 ГГц |  | SAT (CW, SSB, FM, Digital) |  |
| 75,500-75,501 ГГц | 50 | EME (CW, Digital) | Любительская спутниковая |
| 75,501-76,000 ГГц |  | SAT (CW, SSB, FM, Digital) |  |
| 76,000-77,500 ГГц |  | SAT (CW, SSB, Digital) | Любительская, Любительская спутниковая |
| 75,500-78,000 ГГц |  | SAT (CW, SSB, Digital) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 78,000 -81,500 ГГц |  | SAT (CW, SSB, Digital) | Любительская, Любительская спутниковая |
| 122,250-122,251 ГГц | 50 | EME (CW, Digital) | Любительская |
| 122,251-123,000 ГГц |  | SAT (CW, SSB, FM, Digital) |  |
| 134,000-134,001 ГГц | 50 | EME (CW, Digital) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 134,001-136,000 ГГц |  | SAT (CW, SSB, FM, Digital) |  |
| 136,000-141,000 ГГц |  | SAT (CW, SSB, FM, Digital) | Любительская, Любительская спутниковая |
| 241,0-248,0 ГГц | 50 | SAT (CW, SSB, FM, Digital) | Любительская, Любительская спутниковая |
| 248,000-248,001 ГГц |  | EME (CW, Digital) | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| 248,001-250,000 ГГц |  | SAT (CW, SSB, FM, Digital) |  |

Обозначения:

| Вид связи | Класс излучения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CW | A1A | телеграфия с амплитудной манипуляцией полосой излучаемых радиочастот до 100 Гц; |
| AM | A3E, или H3E, R3E | двухполосная телефония и полосой излучаемых частот до 6 кГц или однополосная телефония с полной несущей, с ослабленной или переменной несущей и полосой излучаемых частот до 3 кГц; |
| SSB | J3E | однополосная телефония с подавленной несущей не менее чем на 32 дБ относительно уровня пиковой мощности и полосой излучаемых частот до 3 кГц; |
| Вид связи | Класс излучения | Примечание |
| FМ или ЧМ | G3E F3E | телефония с частотной или фазовой модуляцией. в КВ диапазоне ширина полосы излучаемых радиочастот - 6 кГц; в УКВ диапазоне ширина полосы – 25 кГц; |
| All |  | все виды излучения; |
| Digital | F1B | цифровые виды связи: буквопечатание, передача данных, фототелеграф, телевидение с медленной разверткой; допустимые коды: МТК-2, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO, протокол: АХ.25, PSK31, PSK62, JT65 и прочие известные виды компьютерной обработки и декодирования сигнала; |
| RTTY |  | радиотелетайп (автоматическая телеграфия с частотной манипуляцией и полосой излучаемых частот до 900 Гц); |
| SSTV, FAX |  | фототелеграф и/или телевидение медленного сканирования – передача изображения с частотной модуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 2,5 кГц; |
| PR |  | пакетная связь - передача данных с частотной манипуляцией и на поднесущих однополосного сигнала с полосой излучаемых радиочастот до 200 Гц; пакетная связь - передача данных с частотной манипуляцией и на поднесущих однополосного сигнала с полосой излучаемых радиочастот до 1 кГц; |
| EME |  | связь с использованием Луны как пассивного ретранслятора; |
| SAT |  | связь с использованием искусственных спутников Земли; |
| MS |  | связь с использованием отражения радиоволн от метеоритов; |
| DX окно |  | полоса радиочастот, выделенная для проведения межконтинентальной радиосвязи; |
| IBP |  | международная система маяков IARU; |

Примечания:

- Любительские радиослужбы, названия которых напечатаны в таблице прописными буквами (например: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ) – являются “первичными”.

Любительские радиослужбы, названия которых напечатаны строчными буквами (например: Любительская) – являются “вторичными”.

Радиостанции любительский и любительский спутниковой радиослужб, название которых напечатано строчными буквами (например: Любительская), эксплуатируются в соответствующих полосах радиочастот на вторичной основе и такие радиостанции:

а) не должны создавать помех радиостанциям первичных радиослужб, которым радиочастоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

б) не могут требовать защиты от вредных помех со стороны радиостанций первичной радиослужбы, которым радиочастоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

в) однако, могут требовать защиты от вредных помех со стороны станций той же или другой вторичной радиослужбы (радиослужб), которым радиочастоты могут быть присвоены позже.

2. Радиолюбителям рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязи с местными радиолюбителями в международных “DX-окнах”.

3. При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц – верхняя боковая полоса (USB).

4. В полосах радиочастот 1830–1930 кГц, 3500–3800 кГц, 7000–7200 кГц, 10100–10150 кГц, 14000–14350 кГц, 18068–18168 кГц, 21000–21450 кГц, 24890–24990 кГц, 28–29,7 МГц и 144–146 МГц отдельные радиочастоты могут использоваться для организации радиосвязи при ведении аварийно–спасательных работ в зоне бедствия и осуществлении связи между зоной бедствия и органами управления, обеспечивающими операции по спасению с использованием любительских станций. Максимальная мощность  любительских станций, работающих в полосах радиочастот 3500–3800 кГц, 7000–7100 кГц, 10100–10150 кГц, 14000–14350 кГц, 18068–18168 кГц, 21000–21450 кГц, 24890–24990 кГц не должна превышать 1 кВт, а в полосах радиочастот 1830–1930 кГц, 28 – 29,7 МГц не должна превышать 10 Вт.

5. В полосах радиочастот 7000–7100 кГц, 14000–14250 кГц, 21000–21450 кГц и 28,0 – 29,7 МГц плотность потока мощности излучения космических станций Любительской спутниковой радиослужбы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2.

Таблица 3

Разрешенные полосы радиочастот, максимальные уровни выходной мощности, виды излучения ретрансляторов, радиомаяков и спортивных радиопередающих станций

| Полосы радиочастот, МГц | Мощность, Вт | Вид излучения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ретрансляторы |
| 29,500 – 29,700 | 25 | FM | 1. Разнос между каналами "R" - 10 кГц. 2. Выходная частота ретранслятора выше входной на 100 кГц. 3. Входная частота канала RH1 - 29,560 МГц, RH4 - 29,590 МГц 4. Канал R0 (частота 29,600 МГц) вызывной канал. |
| 145,000 - 145,800 | 25 | FM | 1. Разнос между каналами "R" - 25 кГц. 2. Разнос между каналами "RV" - 12,5 кГц . 3. Выходная частота ретранслятора выше входной на 600 кГц. 4. Входная частота канала R0 - 145,000 МГц, R8 - 145,200 МГц 5. Входная частота канала RV48 - 145,000 МГц, RV63 - 145187,5 МГц. 6. Канал R8 (выходная частота 145,800 МГц) желательно не использовать. |
| 430,000 - 439,425 | 15 | FM | 1. Разнос между каналами - 25 кГц. 2. Выходная частота ретранслятора каналов "RU" выше входной на 1,6 МГц. 3. Входная частота канала RU0 - 433,000 МГц, RU15 - 433,375 МГц. |
| 1270,000 - 1299,000 | 5 | FM | Разнос между каналами - 25 кГц. Выходная частота ретранслятора каналов "RМ" выше входной на 6 МГц. Входная частота канала RM0 - 1291,000 МГц, RM19 - 1291,475 МГц. |
| Радиомаяки |
| 28,200 - 28,300 | 5 | CW |  |
| 144,400 - 144,490 | 5 | CW |  |
| 432,800 - 433,000 | 5 | CW |  |
| 1296,800 - 1297,000 | 5 | CW |  |
| 2320,800 - 2320,990 | 5 | CW |  |
| Радиопередатчики для спортивной пеленгации |
| 3,500 - 3,650 | 5 | CW |  |
| 3,600 - 3,650 | 5 | АМ |  |
| 144,000 - 145,800 | 5 | CW |  |
| 144,500 - 145,500 | 5 | АМ |  |

Таблица 4

Распределение полос радиочастот для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора

| Полоса радиочастот, МГц | Класс разрешения радиолюбителя | Мощность, Вт | Вид радиосвязи |
| --- | --- | --- | --- |
| 144,000-144,025 144,150-144,165 | А | 500 | CW, Digital CW, SSB, Digital |
| 432,000-432,100 432,100-432,399 |  |  | CW, Digital CW, SSB, Digital |
| 1296,000-1296,150 |  |  | CW, Digital |
| 2320,000-2320,150 |  |  | CW, Digital |
| 5760,0-5762,0 |  |  | CW, Digital |
| 10368,0-10370,0 |  |  | CW, Digital |
| 24048,0-24050,0 |  |  | CW, Digital |
| 47000,0-47002,0 |  |  | CW, Digital |
| 77500,0-77501,0 |  |  | CW, Digital |
| 122250,0-122251,0 |  |  | CW, Digital |
| 134000,0-134001,0 |  |  | CW, Digital |
| 248000,0-248001,0 |  |  | CW, Digital |

Приложение 2 к решению Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь 14.05.2009 № 02К/09

Таблица 1

Требования к полосе радиочастот излучения радиопередающего устройства любительской станции всех категорий

| Вид радиосвязи | Класс излучения | Полоса излучаемых радиочастот радиопередающего устройства, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| CW | A1A | 100 Гц | при скорости передачи до 120 знаков/мин. |
| АМ | A3E | 6 кГц |  |
|  | H3E, R3E | 3 кГц |  |
| SSB | J3E | 3 кГц |  |
| FМ | F3E | 6 кГц | на частотах до 30 МГц |
|  |  | 24 кГц | на частотах выше 30 МГц |
| Digital | F1B | 3 кГц | на частотах до 30 МГц |
|  |  | 24 кГц | на частотах выше 30 МГц |

Примечание: 	Полоса частот излучения передатчика измеряется на уровне минус 3 дБ относительно максимального значения уровня мощности / напряжения.

Таблица 2

Требования к стабильности радиочастоты излучения радиопередающего устройства любительской станции

| Полоса излучаемых радиочастот | Стабильность радиочастоты радиопередающего устройства, не более | Допустимое отклонение радиочастоты, в Гц, за час работы, не более |
| --- | --- | --- |
| 135,7-137,8 кГц | 100 х 10 - 6 | 5 Гц |
| 1810 – 3800 кГц | 100 х 10 - 6 | 100 Гц |
| 7,0 – 29,7 МГц | 20 х 10 - 6 | 200 Гц |
| 144 – 440 МГц | 20 х 10 - 6 | 500 Гц для носимых станций |
| 440 – 2450 МГц | 200 х 10 - 6 | - |
| 5650 – 10500 МГц | 250 х 10 - 6 | - |
| 10,5 – 250,0 ГГц | 300 х 10 - 6 | - |

Примечание: 	Стабильность радиочастоты ретрансляторов и маяков должна быть не хуже чем 0,000001%.

Таблица 3

Требования к внеполосным излучениям радиопередающего устройства любительской станции

| Вид радиосвязи | Класс излучения | Полоса излучаемых радиочастот радиопередающего устройства, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| CW | A1A | 200 Гц | при скорости передачи до 120 знаков/мин. |
| АМ | A3E | 14 кГц |  |
|  | H3E, R3E | 6 кГц |  |
| SSB | J3E | 6 кГц |  |
| FМ | F3E | 10 кГц | на частотах до 30 МГц |
|  |  | 33 кГц | на частотах выше 30 МГц |
| Digital | F1B | 6 кГц | на частотах до 30 МГц |
|  |  | 33 кГц | на частотах выше 30 МГц |

| Примечания: | Внеполосные излучения - часть спектра, находящаяся за пределами необходимой рабочей полосы радиочастот и непосредственно примыкающая к ней. |
| --- | --- |
|  | Полоса частот излучения радиопередающего устройства измеряется на уровне минус 60 дБ относительно максимального значения уровня мощности / напряжения. |
|  | Комбинационные нелинейные искажения, измеренные по методу двух тонов - не хуже -36 дБ. |

Таблица 4

Требования к побочным излучениям радиопередающего устройства любительской станции

| Рабочий диапазон радиочастот, МГц | Выходная мощность, Вт | Уровень ослабления, не более, дБ |
| --- | --- | --- |
| до 30 | для всех уровней мощности | 43+10 log(P)* (но не больше 50 мВт)** |
| от 30 до 235 | до 25 | 40 (но не больше 75 мкВт) |
|  | больше 25 | 43+10 log(P)* (но не больше 1 мВт)** |
| от 235 до 960 | до 25 | 40 (но не больше 25 мкВт) |
|  | больше 25 | 43+10 log(P)* (но не больше 25 мкВт)** |
| от 960 и выше | до 10 | 40 (но не больше 100 мкВт) |
|  | больше 10 | 43+10 log(P)* (но не больше 100 мкВт)** |

Примечания:

- Побочное излучение – средняя мощность всех побочных излучений, создаваемых радиопередающим устройством любительской станции вне пределов необходимой полосы радиочастот.

- * - Р – пиковая мощность огибающей.

- ** - допускается использование значений в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям

Мощность радиопередающего устройства любительской станции измеряется на согласованной пассивной нагрузке (эквиваленте антенны).

Уровни предельно допустимой мощности излучаемого сигнала в зависимости от категории станции и полос радиочастот приведены в Таблицах 1 - 4  Приложении 1.